## Slide 1: 팀 실습
* 별도 자료로 제공 예정

## Slide 2: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
누가 시스템을 사용할 것인가?
  자녀를 둔 운전자 - 상
누가 시스템을 구매하고 판매할 것인가?
  자동차 OEM - 상
시스템의 안전이나 품질 등의 영향을 받는 것들은?
  전자식 스위치의 경우 접점 불량이 발생할 수 있음 - 하
  이로 인해서 위급상황 시 재빠른 대처 불가 - 상
시스템의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은?
  외부 환경(극단적인 온도차) - 중
경쟁상대?
  타 자동차 OEM - 하

## Slide 3: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
누가 시스템을 개발하고 검증하고 유지보수 하는가?
  개발 : 개발은 자동차 OEM, 제조는 자동차 협력사 - 상
  검증 및 유지보수 : 전체적은 검증 및 유지보수는 OEM에서 진행하고 여기서 발생한 이슈에 대한 처리는 자동차 협력사에서 진행 - 상
시스템은 어떤 환경에서 운영될 것인가?
  운행 중인 자동차에 운전자와 자녀가 함께 있는 상황 - 상
시스템을 개발하기 위해서 어떤 기술이 필요한가?
  차체 움직임 제어 기술 - 상
  전자 회로 설계 기술 - 상
  위급 상황에 대응하기 위한 센서 감지 기술 - 중

## Slide 4: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 요구사항 추출
이해 관계자 | 추출 방법 | 이해당사자의 니즈 | 해당 니즈의 실질적 인 문제는 무엇인가? | 이해당사자 요구사 항은 무엇인가? | 요구사항의 영향 | 우선 순위
자녀를 둔 운전자 | 브레인스토밍 | child lock을 하는 것을 자꾸 잊음 | child lock을 하는 것을 잊고 차량 주행 중 자녀가 문을 여는 상황 발생 | 차량이 일정속도에 도달했을 시 자동으로 child lock이 걸렸으면 좋겠음 | 개선 시, 주행 중 자녀가 문을 여는 상황을 방지할 수 있어서 차량 안전에 도움이 될 수 있음 child lock 단가 상승 방지를 위해 추가적인 센서를 사용하지 않고 차량에 이미 적용된 주행 중 문 닫힘 기능과 연동하여 개발 비용을 최소화 할 수 있음 | ++
자동차OEM | 브레인스토밍 | 타 자동차 OEM 대비 높은 가격 | 자동차 단가 상승으로 인한 제품 경쟁력 하락 | 좀 더 저렴한 child lock 단가 | 개선 시, 차량 단가적인 측면의 경쟁력을 확보할 수 있겠으나 비용 절감으로 인해 안전상 또는 품질 문제가 발생할 수 있으므로 적절한 단가에 대한 협의가 이루어져야 함 | +
외부환경 | 브레인스토밍 | 교통사고 등 외부충격으로 인한 child lock 해제 불가 | 사고 발생 시 child lock 기능 고장으로 인해 인명피해가 발생 | 차량에 심각한 문제가 발생 시 child lock 자동 해제 | 개선 시, 인명피해가 발생할 수 있는 상황을 방지할 수 있음 차량이 심각하게 파손되어도 child lock이 자동 해제되도록 만들어야 해서 단가가 상승할 수 있음 | +++

## Slide 5: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase Diagram
속도 센서
Data Provider
Child Lock 시스템
Child Lock Auto ON
충격 감지 센서
Child Lock Auto OFF
119 자동 신고

## Slide 6: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase 기술서 양식
Usecase ID | UC-0001 | 
Usecase 명 | Child Lock Auto ON/OFF | 
Usecase 설명 | Child Lock을 자동으로 ON/OFF 시킨다. | 
Pre-condition | 차량 시동 상태 | 
Post-condition | Child Lock ON/OFF | 
Trigger | 30km/h 이상의 속도로 주행일 때 Child Lock ON, 차량의 시동이 꺼졌을 때 Child Lock OFF | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 운전자가 30km/h 이상의 속도로 주행중이다. | 1A. 차량의 속도 센서로부터 값을 전달받는다.
 |  | 1B. Child Lock을 ON 한다.
 | 2. 운전자가 차량의 시동을 끈다. | 2. Child Lock을 OFF 한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 운전자가 주행 전에 수동으로 Child Lock을 ON한 상태에서 30km/h 이상의 속도로 주행중이다. | 1. Child Lock은 ON 상태를 유지한다.
 | 2. 시동이 꺼졌으나 차량이 30km/h 이상의 속도로 움직이는 경우 | 2. Child Lock은 ON 상태를 유지한다.
Exception Scenario | 1. 속도 센서가 고장난 경우 | 1. 센서 데이터를 잘못 전달받은 경우

## Slide 7: 5. Sequence Diagram 실습
<<boundary>>
Data Provider Interface
<<entity>>
Velocity Sensor Data
<<control>>
Child Lock Control
<<entity>>
시동 Status Data
<<entity>>
Feature

## Slide 8: 5. 비기능 요구사항
주특성 | 비기능 요구사항 | 비고

## Slide 9: 6. 요구사항 검토 체크리스트

## Slide 10: 7. 요구사항 검토 결과