## Slide 1: 팀 실습
* 별도 자료로 제공 예정

## Slide 2: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
전자식 차일드 락
1. 누가 사용 ? -> 동승객이 아이인 운전자
2. 구매자 – 완성차 업체 , 판매자 – SW/ HW개발자
3. 시스템에 안전이나 품질들에 영향을 주는 것은? -> 제어기, 아이
4. 기능이나 성능에 제한을 주는 것? -> HW 기능 고장(PCB)
5. 경쟁사 -> 타 부품사
6. 누가 개발하고 유지보수? -> SW 개발자 or HW 엔지니어 or QA
7. 어떤 환경에서 작동? -> 어린이의 사망 사고를 방지 (lock), 비상 상황 (침수, 화재 등) (unlock)
8. 어떤 기술? -> 제어기, SW 플랫폼, 전력, 센서

## Slide 3: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 우선순위
이해관계자 | 목적 | 중요도
운전자 | 주행 중 전자식 차일드 락을 작동시키는 주체 | 상
동승자 | 운전자로부터 보호를 받아야 함. | 중
제조 업체 | 반도체를 수입하여 고객들에게 좋은 품질의 부품을 제공 | 하

## Slide 4: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 요구사항 추출
이해 관계자 | 추출 방법 | ID | 이해당사자의 니즈 | 해당 니즈의 실질적인 문제는 무엇인가? | 이해당사자 요구사항은 무엇인가? | 요구사항의 영향 | 우선 순위
서울, 30대 주부 | 인터뷰 | Needs02 | 전자 차일드 락의 잠금 장치가 정상 작동 되었는지 의구심이 생김 | 주행 중 기능의 정상 작동 여부 확인 어려움 | 계기판 디스플레이에 잠금 여부를 알 수 있도록 가시성 높이기 | 개발 과정이 비교적 쉽고 비용 대비 사용자 만족도가 높은 항목이다. | 상
 |  | Needs05 | 비상 상황 혹은 탈출 상황 발생 시 전자 차일드 락의 잠금 해제가 어떻게 작동하는 가 | 비상 상황 (운전자의 패닉 상태) 어떻게 unlock이 어떻게 이루어 지는 가? | 탈출 상황 발생 시 자동차 내/외부 센서 감지를 통해 잠금 장치 자동으로 작동시키기 | 개선 시에 효과는 높을 수 있으나 센서 감지 오작동으로 인해 더 큰 사고가 일어날 수가 있을 것으로 예상 됨. 때문에 많은 연구가 필요할 것으로 보임 | 중
이해 관계자 | 추출 방법 | ID | 이해당사자의 니즈 | 해당 니즈의 실질적인 문제는 무엇인가? | 이해당사자 요구사항은 무엇인가? | 요구사항의 영향 | 우선 순위
창원, 제조 중소 기업 | 인터뷰 | Needs13 | 전자 차일드 락의 센서, 조명, 자제 및 비용 절감 | 반도체 고과화 및 부족 | 가성비 좋은 반도체 개발 및 공급 | 반도체를 수출하고 수입하는 과정에서 비용 적인 문제로 충돌이 생길 수도 있겠지만 좋은 부품을 제작할 수 있을 것으로 생각됨. 하지만 실현도는 낮을 것으로 예상 | 하

## Slide 5: 3. 전제조건 식별
전제조건 | 내용 | 비고

## Slide 6: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase Diagram
- 이해 관계자 요구 사항
뒷자석 도어락 개문 사고 방지 시스템
- 시스템 요구사항 : 전자 차일드 락 시스템 – 주행 중 어린이가 차량 내부에서 도어를
여는 것을 방지하기 위해 운전자가 수동으로 시스템을 작동시킨다.
- 차일드 락은 자동으로 작동하지 않음
운전자가 판단 후 수동으로 작동시켜야 함
1. 차일드 락 – on
동승자가 문을 열라고 시도 -> 운전자가 알 수있게 -> 클러스터 -> 문을 열려고 시도 합니다.
2. 차일드 락 - off
후측방 레이더 센서 -> off 상태를 운전자에게 알림 -> 락 on

## Slide 7: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase Diagram
전자 차일드 락 시스템
👶🏻
👨🏻
🖥️
운전자
승객
클러스터
🚪
차일드 락 알림
후측방 레이더 센서
도어락
제어기 센서
👨🏻
운전자
음성 알람
⏰

## Slide 8: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase 기술서 양식
Usecase ID | UC-0022 | 
Usecase 명 | 전자 차일드 락 알림 | 
Usecase 설명 | 전자 차일드 락의 ON/OFF에 따라 운전자에게 알림을 주는 시스템 | 
Pre-condition | 자동차에 전원이 공급 중이어야 함. | 
Post-condition | 전자 차일드 락과 클러스터 그리고 후측방 레이더 센서가 작동해야 함. | 
Trigger | 운전자가 전자 차일드 락을 작동을 시작함. | 
Scenario | Actor | 전자 차일드 락 시스템
Main Success Scenario | 1. 전자 차일드 락이 OFF 되어 있음 | 1A. OFF 상태 유지
 | 2. 후측방 레이더 센서가 차량을 인식 함 | 2A. 센서 값 데이터를 받아서 상태를 분류함
 | 3. 음성 알림과 클러스터 시스템 작동 | 3A. 분류된 상태를 구분하여 알림 시스템 작동
 | 4. 운전자가 이를 인지하고 전자 차일드 락을 ON 함 | 4A. ON 상태 유지
Alternative Scenario 1 | 1. (ON 상태)동승자가 도어락을 만짐 | 1A. ON 상태 유지
 | 2. 도어락 제어기 센서 시스템 작동 | 2A. 센싱을 감지함
 | 3. 음성 알림과 클러스터 시스템 작동 | 3A. 감지된 상태 -> 알림 시스템 작동
 | 4. 운전자가 이를 인지하고 동승자에게 경고를 줌 | 4A. ON 상태 유지
Exception Scenario | 1. 후측방 레이더 센서의 무분별 데이터 수집 | 1A. 옆에 차량이 지나가도 알림 시스템이 작동 안함
 | 2. 도어락 센서가 고장남 (ON/OFF) | 2A. 알림 시스템 작동 오류

## Slide 9: 5. 비기능 요구사항
주특성 | 비기능 요구사항 | 비고

## Slide 10: 6. 요구사항 검토 체크리스트

## Slide 11: 7. 요구사항 검토 결과