## Slide 1: 팀 실습
* 별도 자료로 제공 예정

## Slide 2: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
기계식 child lock sys.
누가 시스템을 사용할 것인가? 아이가 있는 부모
누가 시스템을 구매하고 판매할 것인가? 완성차 회사
시스템에 안전이나 품질 등의 영향을 받는 것들은 무엇인가? 차종에 따른 차이
시스엠의 기능이나 성능에 제한을 주는 것은 무엇인가? 관련 부품의 부식 및 고장
시스템의 경쟁상대는 무엇인가? 전자식 child lock 제조사
누가 시스템을 개발하고 검증하고 유지보수할 것이낙? 유지보수 : 정비소, 개발 검증 : 제조사
시스템은 어떤 환경에서 운영될 것인가? 주행 중, 승하차 시
시스템을 개발하기 위해서 어떤 기술이 필요한가? 차량 구조 이해

## Slide 3: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
이해관계자
사용자(아이, 아이의 부모)
완성차 회사
정비소
자동차 부품회사
경쟁사
법규, 정책 전문가
child lock 기술 개발 회사

## Slide 4: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 식별 및 우선순위
이해관계자
1. 사용자(아이, 아이의 부모)
2. 완성차 회사
3. 정비소
4. 자동차 부품회사
5. 경쟁사
6. 법규, 정책 전문가
7.child lock 기술 개발 회사
요구사항 충돌 상황 : 안전 VS 편리함

## Slide 5: 1. 이해관계자 요구사항 – 이해관계자 요구사항 추출
이해 관계자 | 추출 방법 | ID | 이해당사자의 니즈 | 해당 니즈의 실질적 인 문제는 무엇인가? | 이해당사자 요구사 항은 무엇인가? | 요구사항의 영향 | 우선 순위
서울, 2,30대 주부 | 인터뷰 | Needs02 | 기계식 chlid lock 설정 방법이 불편하다. | 전자식child lock에 비해 on/off 가 불편하다. | 키 없이 조작할 수 있게 한다, | 개선하는 데에 드는 비용은 작지만, 전자식 child lock과 차별점이 줄어든다. | +
 |  | Needs05 | 환기 시키려 창문을 열려고 했는데 창문까지 닫혀서 불편하다. | child lock과 window lock이 분리되어 있지 않다. | child lock과 window lock 기능을 분리한다. | 개발 비용 대비 사용자 만족도가 높은 항목이다. window lock 분리로 인해 사고가 발생할 수 있다. | ++
 |  | Needs100000 | lock 상태인 줄 알았는데 unlock이어서 사고가 날 뻔했다 | child lock의 설정 여부를 판단하기 힘들다. | child lock 현재 상태에 대한 표시등을 추가한다. | 개발 비용 대비 사용자 만족도가 높은 항목이다. | +++

## Slide 6: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase Diagram
이해관계자 요구사항 :
키 없이 조작할 수 있게 한다,
child lock과 window lock 기능을 분리한다.
child lock 현재 상태에 대한 표시등을 추가한다.
시스템 요구사항 :
window lock과 child lock 분리해서 child lock이 걸려있어도 창문을 내릴 수 있게한다.
child lock 설정 시 표시등으로 알려준다.
key 없이 child lock을 조작한다.

## Slide 7: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase Diagram
운전자(보호자)
window lock/unlock
기술 제조사
기계식 child lock sys.
표시등 on/off
새로운 조작 방식
표시등

## Slide 8: 3. 전제조건 식별
전제조건 | 내용 | 비고

## Slide 9: 4. 기능 요구사항 명세 : Usecase 기술서 양식
Usecase ID | UC-0010 | 
Usecase 명 | child lock 상태 표시등 기능 | 
Usecase 설명 | child lock 현재 상태에 대한 표시등 on/off 기능을 추가한다. | 
Pre-condition | child lock 활성화/비활성화 기능을 탑재한 차량이어야 하며, 상태 표시등을 통해 확인할 수 있어야 함 | 
Post-condition | child lock 현재 상태를 표시등으로 사용자에게 정보를 제공 | 
Trigger | Child lock 상태변화(On/Off) | 
Scenario | Actor | 시스템
Main Success Scenario | 1. 사용자가 child lock을 On으로 설정한다. | 1A. Door Unlock/LocK 정보를 받아온다.
 | 2. 표시등에 Child lock On/Off가 표시된다. | 2A. 정보를 받으면 시스템은 그 상태를 표시등에 반영한다.
Alternative Scenario 1 | 1. 시스템의 오류, 장치 문제 등으로 child lock 오류 발생 시 | 1A. 오류 표시등 활성화
 | 2. Child lock 버튼 고장으로 인해 기능이 활성화되지 않을 시 | 2A. 오류 표시등 활성화
Exception Scenario | 1. 시스템 통신 오류 발생 시 표시등이 정상적으로 작동하지 않는 경우 | 1A. 운전자에게 문제 발생을 알리는 표시등 활성화
 | 2. 차량 전자 시스템의 오류로 인해 Child lock 설정 정보가 정확히 반영되지 않는 경우 | 2A. 시스템 재부팅

## Slide 12: 5. 비기능 요구사항
주특성 | 비기능 요구사항 | 비고

## Slide 13: 6. 요구사항 검토 체크리스트

## Slide 14: 7. 요구사항 검토 결과